附表4-1：

居住建筑节能设计质量检查用表

工程所在地                  项目名称

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 符合 | 基本符合 | 不 符合 | 得分并 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑围护结构 |
| 1 | 体形系数 | 建筑物体形系数符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2010）第4.0.3条的规定，若不符合，则建筑物节能综合指标不超过JGJ134-2010第5.0.5条规定的限值 | 3～4 | 1～2 | 0 |  |
| 2 | 外窗 传热系数 | 不同朝向、不同窗墙比的外窗传热系数符合JGJ134-2010第4.0.4条的规定，若不符合，则建筑物节能综合指标不超过JGJ134-2010第5.0.5条规定的限值 | 3～4 | 1～2 | 0 |  |
| 3 | 外窗气密性 | 外窗气密性等级符合JGJ134-2010第4.0.7条的规定 | 3～4 | 1～2 | 0 |  |
| 4 | 围护结构 传热系数 | 围护结构各部分的传热系数和热惰性指标符合JGJ134-2010第4.0.8条的规定，若不符合，则建筑物节能综合指标不超过JGJ134-2010第5.0.5条规定的限值 | 3～4 | 1～2 | 0 |  |
| 二、采暖空调系统 |
| 1 | 计量与温控 | 集中采暖、空调系统按JGJ134-2010第6.0.2条的规定，应设计分室（户）温度控制及分户热（冷）量计量设施 | 3～4 | 1～2 | 0 |  |
| 项 目 综 合 得 分 |
| 综合评价 | □好（16分以上） □中（16～12分） □差（12分以下） |

检查组成员签字：                                     检查日期：

附表4-2：

公共建筑节能设计质量检查用表

项目所在地                    项目名称

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 符合 | 基本符合 | 不 符合 | 得分 并说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑围护结构 |
| 1 | 建筑 热工性能 | 建筑围护结构的热工性能符合《浙江省公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2007）第4.2.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | 2 | 1 | 0 |  |
| 2 | 窗墙比 | 建筑窗墙比符合《浙江省公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2007）第4.1.5条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | 2 | 1 | 0 |  |
| 3 | 屋顶 | 建筑屋顶透明部分面积不超过《浙江省公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2007）第4.1.6条规定的限值；或超过时，按要求进行权衡判断 | 2 | 1 | 0 |  |
| 二、采暖空调系统 |
| 1 | 电热源的 限制 | 电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空调系统的热源，符合《浙江省公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2007）第5.4.2条的规定 | 2 | 1 | 0 |  |
| 2 | 锅炉 | 锅炉额定热效率符合《浙江省公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2007）第5.4.3条的规定 | 2 | 1 | 0 |  |
| 3 | 蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 | 蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组的性能系数（COP）符合《浙江省公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2007）第5.4.6条的规定 | 2 | 1 | 0 |  |
| 4 | 单元式空调机、风管送风式和屋顶式空气调节机组 | 单元式空调机、风管送风式和屋顶式空气调节机组的能效比（EER）不低于《浙江省公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2007）第5.4.9条的规定 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | 吸收式机组 | 溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组性能参数符合《浙江省公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2007）第5.4.10条的规定 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6 | 空气调节机组综合性能系数 | 变冷媒流量空气调节机组在部分负荷额定性能工况下的综合性能系数（IPLV）符合《浙江省公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2007）第5.4.12的规定 | 1 | 0 | 0 |  |
| 三、照明 |
| 1 | 办公 | 办公建筑照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)第6.1.2条规定的限值 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | 商业 | 商业建筑照明功率密度值不超过GB 50034-2004第6.1.3条规定的限值 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | 旅馆 | 旅馆建筑照明的功率密度值不超过GB 50034-2004第6.1.4条规定的限值 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | 医院 | 医院建筑照明功率密度值不超过GB 50034-2004第6.1.5条规定的限值 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | 学校 | 学校建筑照明功率密度值不超过GB 50034-2004第6.1.6条规定的限值 | 1 | 0 | 0 |  |
| 项 目 综 合 得 分 |
| 综合评价 | □好（16分以上） □中（16～12分） □差（12分以下） |

检查组成员签字：                                检查日期：